## Slide 1
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
073 / 133
D3 · RESEARCH DIRECTION
D3 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Góc/độ cong dư, nhám, nứt, độ cứng và
độ ổn định qua chu kỳ.
Cổng quyết định: Hình dạng dư lặp lại và bền; tách rõ
biến dạng nóng tức thời khỏi biến dạng còn lại.
Giới hạn: Đây là hướng tạo thay đổi vật liệu vĩnh viễn,
khác E2 là ưu tiên thuận nghịch.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P073
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Góc/độ cong dư, nhám, nứt, độ cứng và độ ổn định qua chu kỳ.
• Cổng quyết định: Hình dạng dư lặp lại và bền; tách rõ biến dạng nóng tức thời khỏi biến dạng còn lại.
• Giới hạn: Đây là hướng tạo thay đổi vật liệu vĩnh viễn, khác E2 là ưu tiên thuận nghịch.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S10
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 2
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
074 / 133
A1 · RESEARCH DIRECTION
A1 — Ủ laser và hoạt hóa sau cấy ion: đó
là gì và vì sao cần?
Dùng nhiệt cục bộ sau cấy ion để phục hồi tổn thương mạng và thay đổi trạng thái hoạt hóa
điện của dopant. Khảo sát hoạt hóa và đánh đổi khuếch tán–khuyết tật với ngân sách nhiệt…
Định nghĩa: Dùng nhiệt cục bộ sau cấy ion để phục hồi tổn
thương mạng và thay đổi trạng thái hoạt hóa điện của…
Vì sao cần: Khảo sát hoạt hóa và đánh đổi khuếch
tán–khuyết tật với ngân sách nhiệt cục bộ.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P074
Notes: Thông điệp chính
Dùng nhiệt cục bộ sau cấy ion để phục hồi tổn thương mạng và thay đổi trạng thái hoạt hóa điện của dopant. Khảo sát hoạt hóa và đánh đổi khuếch tán–khuyết tật với ngân sách nhiệt cục bộ.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Dùng nhiệt cục bộ sau cấy ion để phục hồi tổn thương mạng và thay đổi trạng thái hoạt hóa điện của dopant.
• Vì sao cần: Khảo sát hoạt hóa và đánh đổi khuếch tán–khuyết tật với ngân sách nhiệt cục bộ.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S11, S26
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 3
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
075 / 133
A1 · RESEARCH DIRECTION
A1 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Hấp thụ → lịch sử nhiệt nhanh → tái sắp xếp
mạng/khuyết tật/dopant → tính điện sau nguội.
Bằng chứng: S11 hỗ trợ tiền lệ diode CW 808 nm và ảnh
hưởng pattern; S26 cung cấp dữ liệu quang học Si. Không…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P075
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Hấp thụ → lịch sử nhiệt nhanh → tái sắp xếp mạng/khuyết tật/dopant → tính điện sau nguội.
• Bằng chứng: S11 hỗ trợ tiền lệ diode CW 808 nm và ảnh hưởng pattern; S26 cung cấp dữ liệu quang học Si. Không lấy công suất/tốc độ quét tài liệu làm thông số setup.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S11, S26
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 4
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
076 / 133
A1 · RESEARCH DIRECTION
A1 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Mặt cắt silicon có vùng cấy ion; line scan
laser; wafer/điều kiện cấy phải được chốt trước khi…
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P076
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Mặt cắt silicon có vùng cấy ion; line scan laser; wafer/điều kiện cấy phải được chốt trước khi tuyên bố.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Trước cấy–sau cấy–sau ủ; vùng tổn thương, line scan và vị trí đo điện.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S11, S26
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 5
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
077 / 133
A1 · RESEARCH DIRECTION
A1 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Rs, đồng đều, hình thái, dấu hiệu hư
hỏng; Hall/SIMS nếu tuyên bố hoạt hóa/phân bố dopant.
Cổng quyết định: Có cửa sổ nhiệt lặp lại, đo điện có sai
số và không vượt giới hạn hư hỏng.
Giới hạn: Ellipsometry không thay Hall/SIMS; Rs giảm
không chỉ có một nguyên nhân.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P077
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Rs, đồng đều, hình thái, dấu hiệu hư hỏng; Hall/SIMS nếu tuyên bố hoạt hóa/phân bố dopant.
• Cổng quyết định: Có cửa sổ nhiệt lặp lại, đo điện có sai số và không vượt giới hạn hư hỏng.
• Giới hạn: Ellipsometry không thay Hall/SIMS; Rs giảm không chỉ có một nguyên nhân.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S11, S26
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 6
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
078 / 133
C3 · RESEARCH DIRECTION
C3 — Chụp ảnh phát quang trên silicon:
đó là gì và vì sao cần?
Kích thích silicon và ghi ánh sáng phát quang để xem vùng không đồng đều, khuyết tật hoặc
trạng thái tái hợp. Quan sát vùng tái hợp/không đồng đều trong Si bằng tín hiệu phát…
Định nghĩa: Kích thích silicon và ghi ánh sáng phát quang
để xem vùng không đồng đều, khuyết tật hoặc trạng thái…
Vì sao cần: Quan sát vùng tái hợp/không đồng đều trong Si
bằng tín hiệu phát quang.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P078
Notes: Thông điệp chính
Kích thích silicon và ghi ánh sáng phát quang để xem vùng không đồng đều, khuyết tật hoặc trạng thái tái hợp. Quan sát vùng tái hợp/không đồng đều trong Si bằng tín hiệu phát quang.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Kích thích silicon và ghi ánh sáng phát quang để xem vùng không đồng đều, khuyết tật hoặc trạng thái tái hợp.
• Vì sao cần: Quan sát vùng tái hợp/không đồng đều trong Si bằng tín hiệu phát quang.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S16, S17
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 7
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
079 / 133
C3 · RESEARCH DIRECTION
C3 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Kích thích tạo hạt tải → tái hợp phát photon →
detector ghi phổ/cường độ; tín hiệu phụ thuộc bước sóng…
Bằng chứng: S16/S17 hỗ trợ PL/EL và giới hạn phổ
detector; không mặc định camera hiện có đủ dải NIR hoặc…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P079
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Kích thích tạo hạt tải → tái hợp phát photon → detector ghi phổ/cường độ; tín hiệu phụ thuộc bước sóng và detector.
• Bằng chứng: S16/S17 hỗ trợ PL/EL và giới hạn phổ detector; không mặc định camera hiện có đủ dải NIR hoặc độ nhạy.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S16, S17
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 8
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
080 / 133
C3 · RESEARCH DIRECTION
C3 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Wafer Si tham chiếu và mẫu có vùng xử lý;
cần điều kiện nền/tối và detector phù hợp.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P080
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Wafer Si tham chiếu và mẫu có vùng xử lý; cần điều kiện nền/tối và detector phù hợp.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt wafer, vùng laser, đường phát quang đến detector; bản đồ PL chỉ là dữ liệu khi có phép đo thật.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S16, S17
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 9
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
081 / 133
C3 · RESEARCH DIRECTION
C3 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Cường độ/phổ PL, SNR, độ lặp lại, phụ
thuộc công suất và nhiệt nền.
Cổng quyết định: Tách được tín hiệu PL khỏi ánh sáng tán
xạ/nhiệt và có chuẩn tham chiếu.
Giới hạn: NIR rộng có thể cần InGaAs; camera silicon
không tự ghi toàn phổ.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P081
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Cường độ/phổ PL, SNR, độ lặp lại, phụ thuộc công suất và nhiệt nền.
• Cổng quyết định: Tách được tín hiệu PL khỏi ánh sáng tán xạ/nhiệt và có chuẩn tham chiếu.
• Giới hạn: NIR rộng có thể cần InGaAs; camera silicon không tự ghi toàn phổ.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S16, S17
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 10
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
082 / 133
A2 · RESEARCH DIRECTION
A2 — Tái kết tinh a-Si thành poly-Si: đó
là gì và vì sao cần?
Dùng xử lý nhiệt cục bộ để biến silicon vô định hình (a-Si) thành silicon đa tinh thể
(poly-Si). Tạo poly-Si từ a-Si bằng xử lý nhiệt vùng và nghiên cứu cửa sổ kết tinh.
Định nghĩa: Dùng xử lý nhiệt cục bộ để biến silicon vô
định hình (a-Si) thành silicon đa tinh thể (poly-Si).
Vì sao cần: Tạo poly-Si từ a-Si bằng xử lý nhiệt vùng và
nghiên cứu cửa sổ kết tinh.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P082
Notes: Thông điệp chính
Dùng xử lý nhiệt cục bộ để biến silicon vô định hình (a-Si) thành silicon đa tinh thể (poly-Si). Tạo poly-Si từ a-Si bằng xử lý nhiệt vùng và nghiên cứu cửa sổ kết tinh.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Dùng xử lý nhiệt cục bộ để biến silicon vô định hình (a-Si) thành silicon đa tinh thể (poly-Si).
• Vì sao cần: Tạo poly-Si từ a-Si bằng xử lý nhiệt vùng và nghiên cứu cửa sổ kết tinh.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S12, S13, S14
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 11
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
083 / 133
A2 · RESEARCH DIRECTION
A2 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Hấp thụ → nung/di chuyển mặt nóng chảy → kết tinh
khi nguội; phụ thuộc màng, nền và lịch sử nhiệt.
Bằng chứng: S12–S14 hỗ trợ laser crystallization và ảnh
hưởng bước sóng/điều kiện; không chuyển trực tiếp line…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P083
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Hấp thụ → nung/di chuyển mặt nóng chảy → kết tinh khi nguội; phụ thuộc màng, nền và lịch sử nhiệt.
• Bằng chứng: S12–S14 hỗ trợ laser crystallization và ảnh hưởng bước sóng/điều kiện; không chuyển trực tiếp line beam/LSA sang nguồn chưa đặc trưng.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S12, S13, S14
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 12
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
084 / 133
A2 · RESEARCH DIRECTION
A2 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Màng a-Si trên kính/oxide, có vùng không xử
lý và mẫu anneal tham chiếu.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P084
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Màng a-Si trên kính/oxide, có vùng không xử lý và mẫu anneal tham chiếu.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt a-Si trước, vùng nóng chảy, poly-Si sau; đường quét và vùng hạt.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S12, S13, S14
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 13
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
085 / 133
A2 · RESEARCH DIRECTION
A2 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Raman/XRD/SEM nếu có, hình thái hạt, độ
dày, điện trở và đồng đều vùng quét.
Cổng quyết định: Có bằng chứng pha/hạt độc lập và cửa sổ
không phá nền; không kết luận chỉ từ đổi màu/điện trở.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P085
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Raman/XRD/SEM nếu có, hình thái hạt, độ dày, điện trở và đồng đều vùng quét.
• Cổng quyết định: Có bằng chứng pha/hạt độc lập và cửa sổ không phá nền; không kết luận chỉ từ đổi màu/điện trở.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S12, S13, S14
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 14
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
086 / 133
A7 · RESEARCH DIRECTION
A7 — Laser doping và tạo vùng tiếp giáp:
đó là gì và vì sao cần?
Tạo vùng pha tạp hoặc junction cục bộ bằng xử lý laser kết hợp nguồn dopant/vật liệu phù
hợp. Tạo vùng pha tạp/junction chọn lọc khi mục tiêu cuối là điện tử Si.
Định nghĩa: Tạo vùng pha tạp hoặc junction cục bộ bằng xử
lý laser kết hợp nguồn dopant/vật liệu phù hợp.
Vì sao cần: Tạo vùng pha tạp/junction chọn lọc khi mục
tiêu cuối là điện tử Si.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P086
Notes: Thông điệp chính
Tạo vùng pha tạp hoặc junction cục bộ bằng xử lý laser kết hợp nguồn dopant/vật liệu phù hợp. Tạo vùng pha tạp/junction chọn lọc khi mục tiêu cuối là điện tử Si.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Tạo vùng pha tạp hoặc junction cục bộ bằng xử lý laser kết hợp nguồn dopant/vật liệu phù hợp.
• Vì sao cần: Tạo vùng pha tạp/junction chọn lọc khi mục tiêu cuối là điện tử Si.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S14, S15
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 15
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
087 / 133
A7 · RESEARCH DIRECTION
A7 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Gia nhiệt hoặc nóng chảy cục bộ → dopant hòa
tan/khuếch tán → đông đặc/tái kết tinh → vùng điện mới.
Bằng chứng: S14/S15 có tiền lệ CW line beam và
microsecond; phải chuyển theo động học nóng chảy, không…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P087
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Gia nhiệt hoặc nóng chảy cục bộ → dopant hòa tan/khuếch tán → đông đặc/tái kết tinh → vùng điện mới.
• Bằng chứng: S14/S15 có tiền lệ CW line beam và microsecond; phải chuyển theo động học nóng chảy, không theo nhãn PWM.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S14, S15
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 16
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
088 / 133
A7 · RESEARCH DIRECTION
A7 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Wafer/coupon Si có nguồn dopant và mặt
nạ/điện cực phù hợp; cần định nghĩa junction trước khi…
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P088
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Wafer/coupon Si có nguồn dopant và mặt nạ/điện cực phù hợp; cần định nghĩa junction trước khi thử.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt trước/sau: nền, vùng dopant, junction và điện cực đo.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S14, S15
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 17
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
089 / 133
A7 · RESEARCH DIRECTION
A7 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Rs, I–V diode, profile dopant nếu có
SIMS, leakage, breakdown và đồng đều.
Cổng quyết định: Có dấu hiệu junction độc lập và kiểm
soát được lateral/vertical spread; không chỉ đo Rs.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P089
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Rs, I–V diode, profile dopant nếu có SIMS, leakage, breakdown và đồng đều.
• Cổng quyết định: Có dấu hiệu junction độc lập và kiểm soát được lateral/vertical spread; không chỉ đo Rs.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S14, S15
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 18
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
090 / 133
D1 · RESEARCH DIRECTION
D1 — Microwelding và sealing package: đó
là gì và vì sao cần?
Tạo liên kết kim loại hoặc đường seal package ở kích thước nhỏ để bảo vệ linh kiện khỏi
môi trường. Nghiên cứu liên kết kim loại/seal package và độ bền với môi trường.
Định nghĩa: Tạo liên kết kim loại hoặc đường seal package
ở kích thước nhỏ để bảo vệ linh kiện khỏi môi trường.
Vì sao cần: Nghiên cứu liên kết kim loại/seal package và
độ bền với môi trường.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P090
Notes: Thông điệp chính
Tạo liên kết kim loại hoặc đường seal package ở kích thước nhỏ để bảo vệ linh kiện khỏi môi trường. Nghiên cứu liên kết kim loại/seal package và độ bền với môi trường.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Tạo liên kết kim loại hoặc đường seal package ở kích thước nhỏ để bảo vệ linh kiện khỏi môi trường.
• Vì sao cần: Nghiên cứu liên kết kim loại/seal package và độ bền với môi trường.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S01, S19
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 19
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
091 / 133
D1 · RESEARCH DIRECTION
D1 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Gia nhiệt cục bộ làm kim loại/solder/frit liên
kết; chất lượng phụ thuộc nhiệt, bề mặt, CTE và hình học.
Bằng chứng: S01 hỗ trợ nhiệt cục bộ; S19 hỗ trợ
package/sealing. Hàn kính bằng laser siêu ngắn là công…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P091
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Gia nhiệt cục bộ làm kim loại/solder/frit liên kết; chất lượng phụ thuộc nhiệt, bề mặt, CTE và hình học.
• Bằng chứng: S01 hỗ trợ nhiệt cục bộ; S19 hỗ trợ package/sealing. Hàn kính bằng laser siêu ngắn là công nghệ khác, không chuyển nguyên xi.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S01, S19
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 20
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
092 / 133
D1 · RESEARCH DIRECTION
D1 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Hai dải kim loại hoặc hai tấm package có
đường seal, cavity và vật liệu đã chọn.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P092
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Hai dải kim loại hoặc hai tấm package có đường seal, cavity và vật liệu đã chọn.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt đường weld/seal; vùng nóng, cavity và đường kiểm tra rò.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S01, S19
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 21
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
093 / 133
D1 · RESEARCH DIRECTION
D1 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Độ bền, crack/void, rò khí nếu tuyên bố
kín, chu kỳ nhiệt và biến dạng.
Cổng quyết định: Đạt cơ/tính kín theo phép thử phù hợp;
chỉ mở rộng sau khi A3/E5 đã cho cửa sổ nhiệt.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P093
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Độ bền, crack/void, rò khí nếu tuyên bố kín, chu kỳ nhiệt và biến dạng.
• Cổng quyết định: Đạt cơ/tính kín theo phép thử phù hợp; chỉ mở rộng sau khi A3/E5 đã cho cửa sổ nhiệt.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S01, S19
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 22
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
094 / 133
A9 · RESEARCH DIRECTION
A9 — Temporary debonding bằng laser: đó
là gì và vì sao cần?
Tách tạm thời device/wafer khỏi carrier sau một số bước chế tạo bằng cách làm suy yếu
release layer hoặc giao diện hấp thụ. Hỗ trợ wafer mỏng bằng cách tách device khỏi carrier…
Định nghĩa: Tách tạm thời device/wafer khỏi carrier sau
một số bước chế tạo bằng cách làm suy yếu release layer…
Vì sao cần: Hỗ trợ wafer mỏng bằng cách tách device khỏi
carrier sau các bước chế tạo.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P094
Notes: Thông điệp chính
Tách tạm thời device/wafer khỏi carrier sau một số bước chế tạo bằng cách làm suy yếu release layer hoặc giao diện hấp thụ. Hỗ trợ wafer mỏng bằng cách tách device khỏi carrier sau các bước chế tạo.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Tách tạm thời device/wafer khỏi carrier sau một số bước chế tạo bằng cách làm suy yếu release layer hoặc giao diện hấp thụ.
• Vì sao cần: Hỗ trợ wafer mỏng bằng cách tách device khỏi carrier sau các bước chế tạo.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S20
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 23
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
095 / 133
A9 · RESEARCH DIRECTION
A9 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Laser hấp thụ ở release layer → nhiệt/phân
hủy/liên kết giảm → tách carrier có kiểm soát.
Bằng chứng: S20 hỗ trợ carrier–release–device và lựa chọn
UV/IR theo lớp; không phải bài toán tăng watt đơn thuần.
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P095
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Laser hấp thụ ở release layer → nhiệt/phân hủy/liên kết giảm → tách carrier có kiểm soát.
• Bằng chứng: S20 hỗ trợ carrier–release–device và lựa chọn UV/IR theo lớp; không phải bài toán tăng watt đơn thuần.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S20
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 24
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
096 / 133
A9 · RESEARCH DIRECTION
A9 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Stack carrier–release–device đơn giản, có
vùng tách và phương án kiểm tra hư hại.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P096
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Stack carrier–release–device đơn giản, có vùng tách và phương án kiểm tra hư hại.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt stack trước/đang/sau debond; chỉ rõ lớp hấp thụ và hướng tách.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S20
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 25
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
097 / 133
A9 · RESEARCH DIRECTION
A9 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Lực tách, residue, crack/warpage, ảnh
hưởng device và tỷ lệ tách sạch.
Cổng quyết định: Chỉ chọn khi có stack cụ thể và lợi ích
rõ hơn phương pháp cơ/hoá đang có.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P097
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Lực tách, residue, crack/warpage, ảnh hưởng device và tỷ lệ tách sạch.
• Cổng quyết định: Chỉ chọn khi có stack cụ thể và lợi ích rõ hơn phương pháp cơ/hoá đang có.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S20
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 26
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
098 / 133
A6 · RESEARCH DIRECTION
A6 — LACVD hoặc etch hỗ trợ laser: đó là
gì và vì sao cần?
Dùng laser tạo nhiệt hoặc kích thích cục bộ để hỗ trợ lắng đọng hóa học (LACVD) hoặc etch.
Tăng tốc hoặc chọn lọc phản ứng lắng đọng/etch tại vùng nhỏ thay vì nung toàn buồng.
Định nghĩa: Dùng laser tạo nhiệt hoặc kích thích cục bộ
để hỗ trợ lắng đọng hóa học (LACVD) hoặc etch.
Vì sao cần: Tăng tốc hoặc chọn lọc phản ứng lắng
đọng/etch tại vùng nhỏ thay vì nung toàn buồng.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P098
Notes: Thông điệp chính
Dùng laser tạo nhiệt hoặc kích thích cục bộ để hỗ trợ lắng đọng hóa học (LACVD) hoặc etch. Tăng tốc hoặc chọn lọc phản ứng lắng đọng/etch tại vùng nhỏ thay vì nung toàn buồng.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Dùng laser tạo nhiệt hoặc kích thích cục bộ để hỗ trợ lắng đọng hóa học (LACVD) hoặc etch.
• Vì sao cần: Tăng tốc hoặc chọn lọc phản ứng lắng đọng/etch tại vùng nhỏ thay vì nung toàn buồng.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S21
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 27
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
099 / 133
A6 · RESEARCH DIRECTION
A6 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Laser làm đổi nhiệt độ/tốc độ phản ứng/nồng độ
cục bộ → vật liệu lắng đọng hoặc bị loại bỏ có chọn lọc.
Bằng chứng: S21 hỗ trợ các biến thể laser-assisted
chemistry; không suy ra quy trình từ một nguồn nhiệt…
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P099
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Laser làm đổi nhiệt độ/tốc độ phản ứng/nồng độ cục bộ → vật liệu lắng đọng hoặc bị loại bỏ có chọn lọc.
• Bằng chứng: S21 hỗ trợ các biến thể laser-assisted chemistry; không suy ra quy trình từ một nguồn nhiệt chung.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S21
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 28
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
100 / 133
A6 · RESEARCH DIRECTION
A6 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Coupon vật liệu, precursor/etch chemistry
được kiểm soát và vùng phản ứng có containment.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P100
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Coupon vật liệu, precursor/etch chemistry được kiểm soát và vùng phản ứng có containment.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Dòng khí/chất phản ứng, vùng laser, lớp đang lắng đọng/etch và sản phẩm phụ.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S21
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 29
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
101 / 133
A6 · RESEARCH DIRECTION
A6 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: Tốc độ, selectivity, profile,
roughness, residue và an toàn hóa chất.
Cổng quyết định: Chỉ chạy khi có quy trình hóa học,
containment và phép đo sản phẩm; không chỉ chứng minh có…
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P101
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: Tốc độ, selectivity, profile, roughness, residue và an toàn hóa chất.
• Cổng quyết định: Chỉ chạy khi có quy trình hóa học, containment và phép đo sản phẩm; không chỉ chứng minh có đổi màu.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S21
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 30
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
102 / 133
E7 · RESEARCH DIRECTION
E7 — Biến tính oxide và defect
engineering: đó là gì và vì sao cần?
Điều chỉnh trạng thái oxy hóa, khuyết tật hoặc tính điện/quang của oxide bằng xử lý
quang–nhiệt. Điều chỉnh tính điện/quang cục bộ của oxide và khảo sát vai trò khuyết tật.
Định nghĩa: Điều chỉnh trạng thái oxy hóa, khuyết tật
hoặc tính điện/quang của oxide bằng xử lý quang–nhiệt.
Vì sao cần: Điều chỉnh tính điện/quang cục bộ của oxide
và khảo sát vai trò khuyết tật.
Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không
chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P102
Notes: Thông điệp chính
Điều chỉnh trạng thái oxy hóa, khuyết tật hoặc tính điện/quang của oxide bằng xử lý quang–nhiệt. Điều chỉnh tính điện/quang cục bộ của oxide và khảo sát vai trò khuyết tật.
Nội dung đầy đủ
• Định nghĩa: Điều chỉnh trạng thái oxy hóa, khuyết tật hoặc tính điện/quang của oxide bằng xử lý quang–nhiệt.
• Vì sao cần: Điều chỉnh tính điện/quang cục bộ của oxide và khảo sát vai trò khuyết tật.
• Đầu ra phải là chức năng hoặc đại lượng đo được, không chỉ là hiệu ứng nhìn thấy.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ vật thể/chức năng; thuật ngữ tiếng Việt và English cùng xuất hiện.
Ranh giới bằng chứng
Giải thích vật thể trước khi nói khả năng phù hợp nguồn.
Citation giữ lại
S22, S33
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 31
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
103 / 133
E7 · RESEARCH DIRECTION
E7 — Cơ chế, bằng chứng và điều kiện
chuyển giao
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Cơ chế: Hấp thụ/nhiệt → thay đổi vacancy, trạng thái hóa
trị hoặc cấu trúc → đáp ứng điện/quang thay đổi.
Bằng chứng: S22/S33 hỗ trợ các hướng oxide/màng và phép
đo; NIR không tự tương đương UV nếu phổ hấp thụ khác.
Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa
chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P103
Notes: Thông điệp chính
Cơ chế đề xuất phải được tách khỏi thông số của tài liệu.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Hấp thụ/nhiệt → thay đổi vacancy, trạng thái hóa trị hoặc cấu trúc → đáp ứng điện/quang thay đổi.
• Bằng chứng: S22/S33 hỗ trợ các hướng oxide/màng và phép đo; NIR không tự tương đương UV nếu phổ hấp thụ khác.
• Nêu rõ điều kiện còn thiếu: nguồn, stack, detector, hóa chất, nhiệt độ hoặc môi trường.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ cơ chế + thẻ citation; dấu hỏi tại phần chưa xác nhận.
Ranh giới bằng chứng
Không trình bày nguồn như bằng chứng setup hiện tại đã làm được.
Citation giữ lại
S22, S33
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 32
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
104 / 133
E7 · RESEARCH DIRECTION
E7 — Mẫu thử và hình minh họa
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Mẫu đầu tiên: Màng oxide trên nền, vùng laser và điện
cực; phải có mẫu chưa xử lý/ủ nhiệt.
Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối
chứng.
Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh
giả SEM/PL/thermal map.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P104
Notes: Thông điệp chính
Hình phải giúp người nghe nhìn thấy mẫu, vị trí chiếu và đường đo.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu đầu tiên: Màng oxide trên nền, vùng laser và điện cực; phải có mẫu chưa xử lý/ủ nhiệt.
• Bố trí: laser/optics, stage/gá, camera/cảm biến và đối chứng.
• Chưa có ảnh thật thì dùng sơ đồ concept; không tạo ảnh giả SEM/PL/thermal map.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt oxide, khuyết tật trước/sau và đường đo điện/quang.
Ranh giới bằng chứng
Mẫu và hình chỉ là đề xuất thiết kế nếu chưa chế tạo/đo.
Citation giữ lại
S22, S33
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 33
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
105 / 133
E7 · RESEARCH DIRECTION
E7 — Phép đo, tiêu chí và quyết định
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Đại lượng cần đo: R/Rs, TCR, hysteresis, drift,
Raman/XPS/FTIR nếu có; tách hiệu ứng ẩm/tiếp xúc.
Cổng quyết định: Chỉ chọn khi có năng lực vật liệu và
phép đo hóa học/pha độc lập; giữ nhãn khám phá.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P105
Notes: Thông điệp chính
Chỉ tiếp tục khi tín hiệu/chức năng tách được khỏi artefact và lặp lại.
Nội dung đầy đủ
• Đại lượng cần đo: R/Rs, TCR, hysteresis, drift, Raman/XPS/FTIR nếu có; tách hiệu ứng ẩm/tiếp xúc.
• Cổng quyết định: Chỉ chọn khi có năng lực vật liệu và phép đo hóa học/pha độc lập; giữ nhãn khám phá.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
Hình và cách trình bày
Cây quyết định tiếp tục/sửa thiết kế/dừng; đối chứng đặt cạnh đầu ra chính.
Ranh giới bằng chứng
Không tự đặt ngưỡng số nếu chưa có yêu cầu mẫu/thiết bị.
Citation giữ lại
S22, S33
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 34
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
106 / 133
C1 · RESEARCH DIRECTION
C1 — Microscopy xuyên silicon: định
nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Dùng bức xạ truyền qua silicon để quan sát void, giao diện hoặc defect mà không phá mẫu.
Quan sát void/giao diện kín xuyên Si mà không phá mẫu, nếu phổ và detector phù hợp.
Cơ chế: Truyền qua/phản xạ phụ thuộc bước sóng, độ dày và
stack; detector biến contrast thành ảnh.
Bằng chứng: S26/S27 hỗ trợ dữ liệu quang Si và các kịch
bản microscopy; độ phù hợp không thể suy từ việc nguồn là…
Mức phù hợp hiện tại: phụ thuộc phổ; đây là xếp hạng
tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P106
Notes: Thông điệp chính
Dùng bức xạ truyền qua silicon để quan sát void, giao diện hoặc defect mà không phá mẫu. Quan sát void/giao diện kín xuyên Si mà không phá mẫu, nếu phổ và detector phù hợp.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Truyền qua/phản xạ phụ thuộc bước sóng, độ dày và stack; detector biến contrast thành ảnh.
• Bằng chứng: S26/S27 hỗ trợ dữ liệu quang Si và các kịch bản microscopy; độ phù hợp không thể suy từ việc nguồn là NIR.
• Mức phù hợp hiện tại: phụ thuộc phổ; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S26, S27
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 35
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
107 / 133
C1 · RESEARCH DIRECTION
C1 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Stack Si có void/bonding defect chuẩn và vùng
reference trong suốt tương đối.
Đo: Contrast, SNR, độ sâu nhìn, độ lặp lại và ground
truth từ mặt cắt.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P107
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Stack Si có void/bonding defect chuẩn và vùng reference trong suốt tương đối.
• Đo: Contrast, SNR, độ sâu nhìn, độ lặp lại và ground truth từ mặt cắt.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Đường truyền qua Si, void và detector; sơ đồ phổ–độ dày.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S26, S27
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 36
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
108 / 133
C1 · RESEARCH DIRECTION
C1 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Chỉ chốt sau khi kiểm tra toàn stack: λ–độ
dày–detector.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P108
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Chỉ chốt sau khi kiểm tra toàn stack: λ–độ dày–detector.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S26, S27
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 37
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
109 / 133
B1 · RESEARCH DIRECTION
B1 — Căn chỉnh mặt sau và overlay: định
nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Dùng mark/contrast qua stack để căn chỉnh hai mặt hoặc chồng lớp (overlay) trong chế tạo.
Căn chỉnh hai mặt, cavity hoặc các lớp chồng nhau khi xử lý hai mặt thực sự cần.
Cơ chế: Tín hiệu mark truyền/phản xạ qua stack →
camera/sensor xác định vị trí → stage dịch chuyển theo…
Bằng chứng: S26–S28 hỗ trợ truyền qua, hình học và đo vị
trí; stage 10 µm là năng lực định vị nền, không phải cam…
Mức phù hợp hiện tại: phụ thuộc phổ; đây là xếp hạng
tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P109
Notes: Thông điệp chính
Dùng mark/contrast qua stack để căn chỉnh hai mặt hoặc chồng lớp (overlay) trong chế tạo. Căn chỉnh hai mặt, cavity hoặc các lớp chồng nhau khi xử lý hai mặt thực sự cần.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Tín hiệu mark truyền/phản xạ qua stack → camera/sensor xác định vị trí → stage dịch chuyển theo hiệu chuẩn.
• Bằng chứng: S26–S28 hỗ trợ truyền qua, hình học và đo vị trí; stage 10 µm là năng lực định vị nền, không phải cam kết overlay nhỏ hơn.
• Mức phù hợp hiện tại: phụ thuộc phổ; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S26, S27, S28
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 38
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
110 / 133
B1 · RESEARCH DIRECTION
B1 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Mẫu hai mặt có mark, độ nghiêng và stack đại diện;
cần chuẩn overlay độc lập.
Đo: Độ lệch overlay, repeatability, contrast, ảnh hưởng
nghiêng và drift.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P110
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Mẫu hai mặt có mark, độ nghiêng và stack đại diện; cần chuẩn overlay độc lập.
• Đo: Độ lệch overlay, repeatability, contrast, ảnh hưởng nghiêng và drift.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Mặt trước/mặt sau, mark, tia qua wafer và vector dịch chuyển.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S26, S27, S28
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 39
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
111 / 133
B1 · RESEARCH DIRECTION
B1 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Chỉ giữ nếu xử lý hai mặt thật sự cần và có
mark/stack cho phép đo.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P111
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Chỉ giữ nếu xử lý hai mặt thật sự cần và có mark/stack cho phép đo.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S26, S27, S28
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 40
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
112 / 133
A4 · RESEARCH DIRECTION
A4 — Ablation, khoan, dicing và trimming:
định nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Loại vật liệu, mở lớp, khoan, cắt hoặc chỉnh thông số bằng tác động laser. Tạo rãnh, mở
lớp, khoan hoặc trimming không tiếp xúc khi nhu cầu là gia công thô.
Cơ chế: Năng lượng vượt ngưỡng gây nóng chảy/bốc hơi/phá
huỷ; chất lượng phụ thuộc pulse thật, heat affected zone…
Bằng chứng: S23/S32 hỗ trợ phân biệt gia công nhiệt và
chất lượng beam; không hứa thay UV/femtosecond cho…
Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp cho gia công tinh; đây
là xếp hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P112
Notes: Thông điệp chính
Loại vật liệu, mở lớp, khoan, cắt hoặc chỉnh thông số bằng tác động laser. Tạo rãnh, mở lớp, khoan hoặc trimming không tiếp xúc khi nhu cầu là gia công thô.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Năng lượng vượt ngưỡng gây nóng chảy/bốc hơi/phá huỷ; chất lượng phụ thuộc pulse thật, heat affected zone và debris.
• Bằng chứng: S23/S32 hỗ trợ phân biệt gia công nhiệt và chất lượng beam; không hứa thay UV/femtosecond cho feature tinh.
• Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp cho gia công tinh; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S23, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 41
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
113 / 133
A4 · RESEARCH DIRECTION
A4 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Coupon cùng vật liệu với đường cắt/rãnh và vùng
không xử lý; có containment debris.
Đo: Chiều rộng/rãnh, taper, roughness, HAZ, crack và
debris.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P113
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Coupon cùng vật liệu với đường cắt/rãnh và vùng không xử lý; có containment debris.
• Đo: Chiều rộng/rãnh, taper, roughness, HAZ, crack và debris.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt rãnh, vùng ảnh hưởng nhiệt và debris; trước/sau.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S23, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 42
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
114 / 133
A4 · RESEARCH DIRECTION
A4 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Chỉ chọn khi nhu cầu là gia công thô hoặc trimming
thật; không gọi là dicing sạch nếu chưa đo.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P114
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Chỉ chọn khi nhu cầu là gia công thô hoặc trimming thật; không gọi là dicing sạch nếu chưa đo.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S23, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 43
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
115 / 133
D2 · RESEARCH DIRECTION
D2 — Release cấu trúc MEMS bằng laser: định
nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Tách dầm/cấu trúc MEMS khỏi lớp hy sinh hoặc hỗ trợ chuyển cấu trúc bằng xử lý laser. Giải
phóng dầm/cấu trúc MEMS khi đã thiết kế lớp hy sinh phù hợp.
Cơ chế: Laser hấp thụ ở polymer/ lớp release → phân
hủy/giảm bám → cấu trúc được giải phóng.
Bằng chứng: S24 có tiền lệ polymer và UV excimer; NIR chỉ
phù hợp nếu stack hấp thụ được thiết kế.
Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nếu chưa thiết kế lớp hy
sinh; đây là xếp hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P115
Notes: Thông điệp chính
Tách dầm/cấu trúc MEMS khỏi lớp hy sinh hoặc hỗ trợ chuyển cấu trúc bằng xử lý laser. Giải phóng dầm/cấu trúc MEMS khi đã thiết kế lớp hy sinh phù hợp.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Laser hấp thụ ở polymer/ lớp release → phân hủy/giảm bám → cấu trúc được giải phóng.
• Bằng chứng: S24 có tiền lệ polymer và UV excimer; NIR chỉ phù hợp nếu stack hấp thụ được thiết kế.
• Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nếu chưa thiết kế lớp hy sinh; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S24
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 44
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
116 / 133
D2 · RESEARCH DIRECTION
D2 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Cantilever có lớp hy sinh rõ, cửa sổ laser và vùng
không xử lý.
Đo: Tỷ lệ release, residue, cong/gãy, stress và chức năng
dầm.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P116
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Cantilever có lớp hy sinh rõ, cửa sổ laser và vùng không xử lý.
• Đo: Tỷ lệ release, residue, cong/gãy, stress và chức năng dầm.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt substrate–sacrificial layer–beam trước/sau release.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S24
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 45
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
117 / 133
D2 · RESEARCH DIRECTION
D2 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Chỉ chọn khi có stack release cụ thể và lợi ích hơn
etch/wet release.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P117
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Chỉ chọn khi có stack release cụ thể và lợi ích hơn etch/wet release.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S24
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 46
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
118 / 133
A5 · RESEARCH DIRECTION
A5 — LIFT và in chuyển vật liệu bằng laser:
định nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Chuyển vật liệu từ donor sang receiver bằng xung/điều kiện laser phù hợp để tạo pattern,
bump hoặc interconnect. Chuyển vật liệu donor sang receiver để tạo…
Cơ chế: Donor hấp thụ → vật liệu phóng/chuyển → landing
trên receiver; gap, pulse và rheology quyết định hình…
Bằng chứng: S25/S32 hỗ trợ LIFT và giới hạn beam; LIFT
kim loại chính xác thường cần kiểm soát xung thật và hình…
Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp với giới hạn thời
gian–không gian; đây là xếp hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P118
Notes: Thông điệp chính
Chuyển vật liệu từ donor sang receiver bằng xung/điều kiện laser phù hợp để tạo pattern, bump hoặc interconnect. Chuyển vật liệu donor sang receiver để tạo pattern/bump/interconnect mà không cần mask cho mỗi pattern.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Donor hấp thụ → vật liệu phóng/chuyển → landing trên receiver; gap, pulse và rheology quyết định hình thái.
• Bằng chứng: S25/S32 hỗ trợ LIFT và giới hạn beam; LIFT kim loại chính xác thường cần kiểm soát xung thật và hình học.
• Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp với giới hạn thời gian–không gian; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S25, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 47
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
119 / 133
A5 · RESEARCH DIRECTION
A5 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Donor–gap–receiver với vật liệu đơn giản; bắt đầu
bằng pattern lớn, không tuyên bố feature nhỏ.
Đo: Tỷ lệ transfer, vị trí, splash/debris, bám dính, điện
trở và repeatability.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P119
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Donor–gap–receiver với vật liệu đơn giản; bắt đầu bằng pattern lớn, không tuyên bố feature nhỏ.
• Đo: Tỷ lệ transfer, vị trí, splash/debris, bám dính, điện trở và repeatability.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Mặt cắt donor/receiver, vật liệu bay/chuyển và pattern sau in.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S25, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 48
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
120 / 133
A5 · RESEARCH DIRECTION
A5 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Giữ như nhánh chuyên biệt; chỉ mở rộng sau khi
chứng minh nguồn tương thích cửa sổ thời gian.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P120
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Giữ như nhánh chuyên biệt; chỉ mở rộng sau khi chứng minh nguồn tương thích cửa sổ thời gian.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S25, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 49
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
121 / 133
E6 · RESEARCH DIRECTION
E6 — FDTR và đo nhiệt pump–probe: định
nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Dùng pump điều biến tạo dao động nhiệt và probe đọc thay đổi phản xạ để suy tính chất
nhiệt của màng/giao diện. Suy tính chất nhiệt của màng/giao diện bằng đáp ứng tần số thay…
Cơ chế: Pump → nhiệt dao động → phản xạ probe đổi → fit
mô hình đáp ứng tần số và đánh giá bất định.
Bằng chứng: S31 hỗ trợ phương pháp FDTR; S32 nhắc
BPP/spot và ổn định beam. Không chỉ thêm camera nhiệt là…
Mức phù hợp hiện tại: nhánh đo chuyên sâu; đây là xếp
hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P121
Notes: Thông điệp chính
Dùng pump điều biến tạo dao động nhiệt và probe đọc thay đổi phản xạ để suy tính chất nhiệt của màng/giao diện. Suy tính chất nhiệt của màng/giao diện bằng đáp ứng tần số thay vì chỉ chụp bản đồ nhiệt.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Pump → nhiệt dao động → phản xạ probe đổi → fit mô hình đáp ứng tần số và đánh giá bất định.
• Bằng chứng: S31 hỗ trợ phương pháp FDTR; S32 nhắc BPP/spot và ổn định beam. Không chỉ thêm camera nhiệt là thành FDTR.
• Mức phù hợp hiện tại: nhánh đo chuyên sâu; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S31, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 50
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
122 / 133
E6 · RESEARCH DIRECTION
E6 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Mẫu chuẩn nhiệt hoặc stack có transducer đã biết,
sau đó mới đo màng mới.
Đo: Biên độ/pha theo tần số, sensitivity, uncertainty và
độ lặp lại fit.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P122
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Mẫu chuẩn nhiệt hoặc stack có transducer đã biết, sau đó mới đo màng mới.
• Đo: Biên độ/pha theo tần số, sensitivity, uncertainty và độ lặp lại fit.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Hai đường pump/probe, vùng spot, phản xạ probe và đường fit khái niệm.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S31, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 51
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
123 / 133
E6 · RESEARCH DIRECTION
E6 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Đặt sau các hướng demo; cần nguồn đo/phổ/pha và
nhóm có năng lực mô hình.
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P123
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Đặt sau các hướng demo; cần nguồn đo/phổ/pha và nhóm có năng lực mô hình.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S31, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 52
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
124 / 133
C5 · RESEARCH DIRECTION
C5 — Raman spectroscopy: định nghĩa, cơ
chế và mức phù hợp
Đo dịch tần của ánh sáng tán xạ để suy dao động mạng/phân tử, pha hoặc ứng suất. Phân biệt
pha, cấu trúc hoặc ứng suất trong Si/carbon/màng sau xử lý.
Cơ chế: Nguồn gần đơn sắc → tán xạ Rayleigh/Raman → lọc →
detector phổ.
Bằng chứng: S29 hỗ trợ yêu cầu bước sóng, linewidth, ổn
định và chất lượng chùm; NIR/PWM không tự đủ cho Raman.
Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nếu không có nguồn hẹp
phổ; đây là xếp hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P124
Notes: Thông điệp chính
Đo dịch tần của ánh sáng tán xạ để suy dao động mạng/phân tử, pha hoặc ứng suất. Phân biệt pha, cấu trúc hoặc ứng suất trong Si/carbon/màng sau xử lý.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Nguồn gần đơn sắc → tán xạ Rayleigh/Raman → lọc → detector phổ.
• Bằng chứng: S29 hỗ trợ yêu cầu bước sóng, linewidth, ổn định và chất lượng chùm; NIR/PWM không tự đủ cho Raman.
• Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nếu không có nguồn hẹp phổ; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S29
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 53
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
125 / 133
C5 · RESEARCH DIRECTION
C5 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Si hoặc Raman standard; dùng hệ Raman sẵn/đối tác là
phương án thực dụng.
Đo: Vị trí đỉnh, linewidth, cường độ, nền huỳnh quang và
nhiệt do chiếu.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P125
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Si hoặc Raman standard; dùng hệ Raman sẵn/đối tác là phương án thực dụng.
• Đo: Vị trí đỉnh, linewidth, cường độ, nền huỳnh quang và nhiệt do chiếu.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Nguồn–mẫu–lọc–spectrometer; phổ chuẩn và đỉnh cần nhận dạng chỉ là minh họa.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S29
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 54
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
126 / 133
C5 · RESEARCH DIRECTION
C5 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Ưu tiên Raman như phép đo bổ sung cho mẫu, không
chế tạo máy Raman từ nguồn này nếu chưa có nguồn/quang…
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P126
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Ưu tiên Raman như phép đo bổ sung cho mẫu, không chế tạo máy Raman từ nguồn này nếu chưa có nguồn/quang học phù hợp.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S29
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 55
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
127 / 133
B3 · RESEARCH DIRECTION
B3 — Giao thoa đo dịch chuyển: định
nghĩa, cơ chế và mức phù hợp
Đo thay đổi quang lộ từ pha giao thoa giữa nhánh tham chiếu và nhánh đo để suy dịch chuyển
rất nhỏ. Đo dịch chuyển rất nhỏ khi cần metrology chính xác và có nguồn giao thoa phù hợp.
Cơ chế: Tách chùm → hai quang lộ → tái hợp →
pha/intensity đổi theo dịch chuyển.
Bằng chứng: S30 hỗ trợ coherence length; S32 hỗ trợ
BPP/beam quality. Công suất xử lý lớn không đem lợi thế…
Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nhất với ưu tiên hiện
tại; đây là xếp hạng tương đối.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P127
Notes: Thông điệp chính
Đo thay đổi quang lộ từ pha giao thoa giữa nhánh tham chiếu và nhánh đo để suy dịch chuyển rất nhỏ. Đo dịch chuyển rất nhỏ khi cần metrology chính xác và có nguồn giao thoa phù hợp.
Nội dung đầy đủ
• Cơ chế: Tách chùm → hai quang lộ → tái hợp → pha/intensity đổi theo dịch chuyển.
• Bằng chứng: S30 hỗ trợ coherence length; S32 hỗ trợ BPP/beam quality. Công suất xử lý lớn không đem lợi thế metrology tương ứng.
• Mức phù hợp hiện tại: ít phù hợp nhất với ưu tiên hiện tại; đây là xếp hạng tương đối.
Hình và cách trình bày
Sơ đồ concept đơn giản và thẻ điều kiện còn thiếu.
Ranh giới bằng chứng
Hướng ít phù hợp vẫn được mô tả để hội đồng thấy lý do xếp hạng.
Citation giữ lại
S30, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 56
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
128 / 133
B3 · RESEARCH DIRECTION
B3 — Mẫu, bố trí và phép đo cần có
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Mẫu: Michelson trên bàn ổn định với nguồn đo chuyên dụng
và gương/dịch chuyển tham chiếu.
Đo: Visibility, drift, rung, phase unwrapping và độ lặp
lại dịch chuyển.
Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng
hiện có.
HÌNH KHÁI NIỆM
MẪU / COUPON
L
laser spot
C
camera / sensor
Sơ đồ bố trí · không phải ảnh setup thật
P128
Notes: Thông điệp chính
Không có mẫu và phép đo thì chưa có cách kiểm chứng cơ chế.
Nội dung đầy đủ
• Mẫu: Michelson trên bàn ổn định với nguồn đo chuyên dụng và gương/dịch chuyển tham chiếu.
• Đo: Visibility, drift, rung, phase unwrapping và độ lặp lại dịch chuyển.
• Ghi rõ nguồn/thiết bị cần bổ sung; không ghi là phần cứng hiện có.
Hình và cách trình bày
Hai nhánh giao thoa, gương tham chiếu, gương đo và detector; không dùng laser xử lý làm mặc định nguồn đo.
Ranh giới bằng chứng
Sơ đồ concept, không phải ảnh dữ liệu; giữ ground truth/đối chứng trong kế hoạch.
Citation giữ lại
S30, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 57
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
129 / 133
B3 · RESEARCH DIRECTION
B3 — Cổng quyết định và giới hạn
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Cổng: Dùng nguồn metrology riêng nếu thật sự cần; không
lấy nguồn xử lý làm điểm xuất phát cho giao thoa chính…
Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và
phép đo trước khi triển khai.
Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì
hứa triển khai ngay.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P129
Notes: Thông điệp chính
Một hướng chỉ được nâng hạng khi điều kiện còn thiếu được kiểm chứng.
Nội dung đầy đủ
• Cổng: Dùng nguồn metrology riêng nếu thật sự cần; không lấy nguồn xử lý làm điểm xuất phát cho giao thoa chính xác.
• Giới hạn: Cần xác nhận thêm điều kiện vật liệu, nguồn và phép đo trước khi triển khai.
• Nếu chưa phù hợp, giữ ở nhánh khám phá/đối tác thay vì hứa triển khai ngay.
Hình và cách trình bày
Bảng điều kiện nâng hạng / điều kiện dừng / phép đo cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Không gọi hướng này là không thể; chỉ nói chưa phù hợp với setup/nguồn hiện tại.
Citation giữ lại
S30, S32
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 58
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
130 / 133
DECISION
Ba gói hướng nên cân nhắc, không triển
khai cả 29 hướng
Chọn một hướng chính, E0 làm nền và một phép đo hỗ trợ.
Gói chế tạo linh kiện: E0 + A8; đầu ra là đường dẫn/điện
cực/heater, mở rộng E1 khi có phép đo vật liệu.
Gói lắp ráp/đóng gói: E0 + A3; mở rộng E5/D1 khi vật liệu
liên kết và yêu cầu kín khí rõ.
Gói MEMS/đo nhiệt: E0 + E3 hoặc C2; mở rộng E2 khi có cấu
trúc và readout phù hợp.
Nhánh Si chuyên sâu: A1/A2/A7/C3; chỉ chọn khi có wafer,
nhiệt và phép đo chuyên dụng.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P130
Notes: Thông điệp chính
Chọn một hướng chính, E0 làm nền và một phép đo hỗ trợ.
Nội dung đầy đủ
• Gói chế tạo linh kiện: E0 + A8; đầu ra là đường dẫn/điện cực/heater, mở rộng E1 khi có phép đo vật liệu.
• Gói lắp ráp/đóng gói: E0 + A3; mở rộng E5/D1 khi vật liệu liên kết và yêu cầu kín khí rõ.
• Gói MEMS/đo nhiệt: E0 + E3 hoặc C2; mở rộng E2 khi có cấu trúc và readout phù hợp.
• Nhánh Si chuyên sâu: A1/A2/A7/C3; chỉ chọn khi có wafer, nhiệt và phép đo chuyên dụng.
Hình và cách trình bày
Ma trận gói nghiên cứu: nền tảng E0, hướng chính, phép đo hỗ trợ, thiết bị cần bổ sung.
Ranh giới bằng chứng
Đây là đề xuất phân tích, không phải quyết định thay người dùng.
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 59
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
131 / 133
DECISION
Thiết kế thí nghiệm: định nghĩa bằng
chứng trước khi chạy mẫu
Một cửa sổ xử lý đáng tin cần đối chứng, lặp lại và sai số.
Nhóm mẫu: chưa xử lý; laser; nhiệt tham chiếu khi phù
hợp; mẫu chuẩn có ground truth.
Biến đầu vào: excitation đã đặc trưng, thời gian/quỹ đạo,
vật liệu/stack và điều kiện gá/môi trường.
Đầu ra: một chỉ số chức năng, một chỉ số hư hại và một
phép đo cơ chế độc lập.
Đo lặp, theo dõi drift, lưu trạng thái lỗi và báo cả mẫu
hỏng; không chỉ chọn hình đẹp nhất.
HÌNH KHÁI NIỆM
NGUỒN
citation / tiền lệ
TA HỌC ĐƯỢC
nguyên lý chuyển giao
KHÔNG SUY RA
giới hạn / khác biệt
P131
Notes: Thông điệp chính
Một cửa sổ xử lý đáng tin cần đối chứng, lặp lại và sai số.
Nội dung đầy đủ
• Nhóm mẫu: chưa xử lý; laser; nhiệt tham chiếu khi phù hợp; mẫu chuẩn có ground truth.
• Biến đầu vào: excitation đã đặc trưng, thời gian/quỹ đạo, vật liệu/stack và điều kiện gá/môi trường.
• Đầu ra: một chỉ số chức năng, một chỉ số hư hại và một phép đo cơ chế độc lập.
• Đo lặp, theo dõi drift, lưu trạng thái lỗi và báo cả mẫu hỏng; không chỉ chọn hình đẹp nhất.
Hình và cách trình bày
Flowchart DOE: mẫu → input → output → đối chứng → cổng tiếp tục/dừng.
Ranh giới bằng chứng
Chưa chốt ngưỡng số khi chưa có yêu cầu mẫu và thiết bị.
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 60
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
132 / 133
DECISION
Đề xuất chốt đề tài và các cổng triển
khai
Tên đề tài nên nêu chức năng và mẫu, không lấy watt làm tuyên bố công nghệ.
Tên khung: “Nền tảng xử lý quang–nhiệt cục bộ bằng laser
điều khiển PWM và kiểm chứng trên [mẫu cụ thể]”.
Cổng 1: nhận dạng/đặc trưng nguồn, bảo vệ, interlock độc
lập, vùng kín và beam dump phù hợp.
Cổng 2: một coupon có cửa sổ xử lý và phép đo độc lập; có
đối chứng.
Cổng 3: mẫu chức năng lặp lại; đánh giá hư hại, sai số và
khả năng mở rộng.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
INPUT
2
SAMPLE
3
MEASURE
4
GATE
qua cổng / sửa / dừng
P132
Notes: Thông điệp chính
Tên đề tài nên nêu chức năng và mẫu, không lấy watt làm tuyên bố công nghệ.
Nội dung đầy đủ
• Tên khung: “Nền tảng xử lý quang–nhiệt cục bộ bằng laser điều khiển PWM và kiểm chứng trên [mẫu cụ thể]”.
• Cổng 1: nhận dạng/đặc trưng nguồn, bảo vệ, interlock độc lập, vùng kín và beam dump phù hợp.
• Cổng 2: một coupon có cửa sổ xử lý và phép đo độc lập; có đối chứng.
• Cổng 3: mẫu chức năng lặp lại; đánh giá hư hại, sai số và khả năng mở rộng.
• Quyết định cuối dựa trên bằng chứng, không dựa trên tên ứng dụng hoặc công suất danh nghĩa.
Hình và cách trình bày
Ba cổng dạng gate với điều kiện pass/fail chưa gắn số nếu người dùng chưa chốt yêu cầu.
Ranh giới bằng chứng
Đây là khung quyết định; không phải recipe vận hành hay chứng nhận an toàn.
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.

## Slide 61
LASER PWM · BÁN DẪN & MEMS
133 / 133
DECISION
Slide cuối — Khóa thiết kế: các yếu tố
chưa xác nhận
Không mặc định bất kỳ trị số quang nào; tập trung các câu hỏi phải khóa trước khi chạy
mẫu.
Nhận dạng/phổ: model module/driver, kiến trúc laser, λ
trung tâm, bandwidth và ổn định phổ.
Công suất: P_on, P_avg, P_sample, công suất tại mẫu và ý
nghĩa con số danh nghĩa trên module.
PWM/thời gian: tần số, duty, waveform quang, rise/fall
time và giới hạn driver.
Không gian: spot, độ đồng đều, BPP, vị trí trên mẫu và
quan hệ với stage 10 µm.
HÌNH KHÁI NIỆM
1
LASER
2
VẬT LIỆU
3
NHIỆT / TÍN HIỆU
cơ chế / chuyển giao / đo được
P133
Notes: Thông điệp chính
Không mặc định bất kỳ trị số quang nào; tập trung các câu hỏi phải khóa trước khi chạy mẫu.
Nội dung đầy đủ
• Nhận dạng/phổ: model module/driver, kiến trúc laser, λ trung tâm, bandwidth và ổn định phổ.
• Công suất: P_on, P_avg, P_sample, công suất tại mẫu và ý nghĩa con số danh nghĩa trên module.
• PWM/thời gian: tần số, duty, waveform quang, rise/fall time và giới hạn driver.
• Không gian: spot, độ đồng đều, BPP, vị trí trên mẫu và quan hệ với stage 10 µm.
• Đo/an toàn: power meter, camera nhiệt/pyrometer, DAQ, interlock, beam dump và PPE.
• Mẫu: vật liệu, kích thước, stack, hấp thụ, nền và điều kiện gá.
Hình và cách trình bày
Bảng thông số / đã xác nhận? / cần đo bằng gì? / ảnh hưởng đến hướng nào?
Ranh giới bằng chứng
Slide cuối là danh sách mở; không biến mục chưa xác nhận thành con số.
Citation giữ lại
S01–S38 theo từng mục liên quan
Ghi chú công thức
Nếu slide có công thức, dùng mã [F01]–[F16] và lấy dòng hiển thị + ASCII fallback từ formula_register_vi.md. Không tự gõ lại công thức trong bullet.